ДИРЕКТИВА 2001/16/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от 19 Март 2001 година

ЗА ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ  НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИОНАЛНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взеха предвид Договра за създаване на Европейската общност  и по-специално член 156 от него,

Като взеха предвид предложението на Комисията (1),

Като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

Като взеха предвид становището на Комитета за регионите (3),

В съответствие с процедурата, предвидена в чл.251 от Договора(4),

И като взеха под внимание, че:

(1) С оглед създаване възможността,  гражданите на Съюза, икономическите оператори и регионалните и местните власти да извлекат максимална облага от предимствата, произтичащи от създаването на територия без вътрешни граници, е целесъобрано , по-специално, да се подобри вътрешната свързаност и оперативната съвместимост на националните железопътни мрежи, както и достъпа до тях чрез прилагането на всички необходими мерки в сферата на техническата стандартизация, както е предвидено в член 155 на Договора.

(2) С подписването на приетия  на 12 Декември 1997 година в Киото протокол, Европейският съюз се задължи да редуцира емисиите си на газове. Тези цели изискват настроика на баланса между различните видове транспорт и следователно, увеличаване конкурентноспособността на железопътния транспорт.

(3) Статегията на Съвета за интегрирането на опазването на околната среда и устойчивото развитие в транспортната политика на Общността подчертава необходимостта от действия за редуциране въздействието на транспорта върху околната среда.

(4) Търговското опериране на влакове в Трансевропейската железопътна мрежа изисква специално отлична съвместимост между характеристиките на инфраструктурата и тези на  подвижния състав, както и ефективна вътрешна връзка на  информационните и комуникационните системи на различните управляващи и оператори на инфраструктура. Нивото на функциониране, безопасността, качеството на услугите  и стойността зависят от тази съвместимост и вътрешна връзка, от които зависи по-специално  и оперативната съвместимост на Трансевропейската конвенционална железопътна система.

(5) За постигането на тези цели беше взета една първоначална мярка от Съвета на 23 Юли 1996 година с приемането на Директива 96/48/ЕО, касаеща оперативната съвместимост на Трансевропейската високоскоростна железопътна система(5)

(6) През 1996 година в своята Бяла книга, озаглавена "Стратегия за съживяване железниците на Общността", Комисията обяви втора мярка в сектора на конвенциалните железници и след това възложи проучване за интеграцията на националните железопътни системи, резултатите от което бяха публикувани през Май 1998 година с препоръката за приемане на Директива, базираща се на възприетия във високоскоростния сектор подход. Това проучване препоръча също, вместо втурване с главата напред за премахване на всички пречки пред оперативната съвместимост, проблемите да се решават постепенно според степента на приоритетност, основавайки се на съотношението разходи/изгода за всяка предложена мярка. Това проучване показа, че хармонизирането на използваните процедури  и правила, и взаимосвързаността на информационните и комуникационните системи са по-ефективни отколкото, например, мерки касаещи рамката за определяне на габарита на инфраструктурата.

(7) Съобщението на Комисията за "Интеграцията на конвенционалните железопътни системи" препоръчва приемането на настоящата Директива и оправдава приликите и основните разлики в сравнение с Директива 96/48/ЕО. Основните разлики се намират в адаптирането на географския обхват, в разширяването на техническия обхват с оглед съобразяване с резултатите на горното проучване и в приемането на постепенен подход по отношение елиминирането на пречките за оперативната съвместимост на железопътната система, който включва степенуване на приоритетите и график за  съставянето му.

(8) Предвид постепенния подход и времето, което следователно е необходимо за приемане на всички технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОСи), трябва да се предприемат стъпки за избягване на ситуация, при която държавите-членки приемат нови национални правила или предприемат проекти, които увеличават хетерогенността на съществуващата система.

(9) Възприемането на постепенния подход задоволява специалните потребности на целта за постигане на оперативна съвместимост на конвенционалната железопътна система, която се характеризира със стара инфраструктура и състав, нуждаещи се от големи инвестиции за адаптиране или обновяване, като специално внимание следва да се обърне да не се поставя железопътния сектор в икономически неизгодно положение спрямо другите видове транспорт.

(10) С Резолюцията си от 10 Март 1999 година относно железопътния пакет Парламентът изиска постепенното отваряне на железопътния сектор да става ръка за ръка с възможно най-бързите и най-ефективни мерки за техническа хармонизация.

(11) Срещата на Съвета от 6 Октомври 1999 година поиска от комисията да предложи стратегия за подобряване на оперативната съвместимост на железопътния транспорт и редуциране на тесните места, с цел без забавяне да се елиминират техническите, администртивните и икономическите пречки за оперативната съвместимост на мрежите, докато едновремено с това се гарантира висока степен на безопасност , а също и обучение на персоннала и повишаване н квалификацията му.

(12) В съответствие с Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 29 Юли 1991 година за развитие на  на железниците на Общността(6), железопътните компании трябва да имат увеличен достъп до железопътните мрежи на държавите-членки, което от своя страна изисква оперативна съвместимост на инфраструктурата,оборудването, подвижния състав и системите за управление и опериране, включително такава квалификация на персонала и условия за хигиена и безопасност на работното място, които се изискват за оперирането и поддържането на съответните под-системи и за прилагането на всяка една ТСОС. Все пак, обаче, настоящата Директива няма за цел да хармонизира условията за работа в железопътния сектор.

(13) Държавите-членки отговарят за осигуряване спазването на правилата за безопасност, опазване на здравето и защита на потребителите, които се прилагат общо по отношение на железопътните мрежи по време на проектирането, изграждането, пускането в действие и оперирането на тези железници.

(14) Съществуват големи различия в националните норми и вътрешните правила и технически спецификации, които железниците прилагат, доколкото те съдържат техники, които са специфични за националните индустрии и предписват специфични размери и устройства и специфични характеристики. Тази ситуация не позволява влаковете да се движат безпрепятствено по цялата мрежа на Общността.

(15) С течение на времето тази ситуация е създала много тясни връзки между националните железопътни индустрии и националните железници, което е в ущърб   на истинското отваряне на пазарите. Тези индустрии се нуждаят от открит конкурентен европейски пазар , за да повишат конкурентноспособността си в световен мащаб.

(16) Поради това е подходящо да се дефинират основни съществени изисквания за цялата Общност, които ще са валидни за Трансевропейската конвенционална железопътна система.

(17) Предвид обхвата и сложността на Транс-европейската конвенционална железопътна система, се оказа необходимо като по-практично тя да се разбие на подсистеми.За всяка една от тези подсистеми трябва да се специфицират съществените изисквания и да се определят техническите спецификации за цялата Общност, и по-специално  по отношение на съставните части и интерфейсите , с оглед постигане на тези съществени изисквания.

(18) Прилагането на разпоредбите за оперативна съвместимост на  Трансевропейската конвенционална железопътна система не трябва да създава неоправдани бариери по отношение разходи/изгода за запазването на съществуващите железопътни мрежи на отделните държави-членки, а трябва да се стреми да запази целта за оперативна съвместимост.

(19) Техническите спецификации за оперативна съвместимост имат също така влияние върху условията за използване на железопътния транспорт от потребителите и поради това е необходимо да се консултират с тези потребители аспектите, които ги касаят.

(20) На всяка държава-членка следва да се позволи да не прилага някои технически спецификации за оперативна съвместимост в специални случаи, при условие че съществуват процедури, които осигуяват оправдаността на тези частични отмени. Член 155 от Договора изисква действията на Общността в сферата на оперативната съвместиват да се съобразяват с потенциалната икономическа жизнеспособност на проектите.

(21) Създаването на ТСОСи и прилагането им в конвенционалната железопътна ситема не трябва да  спира технологичните иновации, които следва да са насочени към подобряване на икономическите резултати.

(22) Опертивната съвместимост на конвенционалната железопътна система трябва да се използва за създаването на условия за по-голяма оперативна съвместимост между  отделните видове транспорт.

(23) С оглед спазване съответните процедури за извършване доставки в железопътния сектор и по-специално Директива 93/38/ЕИО(7), доставчиците трябва да прилагат технически спецификации към основните документи или към условията на  договорите. За тази цел е необходимо да се създаде орган за европейски спеицфикации, които да служат като референция за тези технически спецификации.

(24) В интерес на Общността ще бъде  съществуването на една международна система за стандаризация, способна да създава стандарти, действително ползващи се в международната търговия и отговарящи на изискванията на политиката на Общността. Ето защо, европейските стандартизационни органи трябва да продължат сътрудничеството си с международните стандартизационни органи.

(25) Доставчиците трябва да дефинират останалите изисквания за комплектоване на Европейските спецификации или други стандарти. Тези спецификации следва да отговарят на съществените изисквания, които са хармонизирани на ниво Общност и които Трансевропейската конвенционална железопътна система трябва да удовлетворява.

(26) Процедурите, определящи постигането на съвместимост или годността за използването на съставните елементи, следва да се основава на използването на модулите, предвидени в Решение 93/465/ЕИО(8). Доколкото е възможно и с оглед осигуряване развитие на индустрията, необходимо е да се установят  процедури обхващащи една система за осигуряване на качеството.

(27) Съвместимостта на съставните елементи е главно свързана с полето на ползване с оглед гарантиране оперативната съвместимост на системата, а не само за свободното им движение на пазара на  Общността. Трябва да се оцени доколко са подходящи  за ползване на най-важните съставни елементи по отношение безопасност, пригодност или икономия за системата. Поради това не е необходимо производителя да поставя ЕО маркировка върху съставни елементи, които  сега са предмет на разпоредбите на насточщата Директива. Въз основа на оценката на съвместимостта и/или годността за ползване, декларацията на производителя за съвместимост ще е достатъчна.

(28) Това не влияе върху задължението на производителите да поставят ЕО маркировка върху определени компоненти, за да удостоверят съответствието им със свързаните с тях разпоредби на Общността.

(29) Подсистемите, съставящи Трансевропейската конвенционална железопътна система, следва да бъдат подложени на проверочна процедура. Тази проверка трябва да даде възможност на органите, отговарящи за разрешаването на пускането им в действие, да са сигурни, че на етапите на проектиране, изграждане и пускане в действие, резултатите са в съответствие с действащите правила и технически и операционни разпоредби. Тя трябва също да даде възможност на производителите да разчитат на еднакво третиране, независимо от държавата. Поради това е необходимо да се установи модул, определящ принципите и условията, които се прилагат към "ЕО" проверката на подсистемите.

(30) Процедурата на "ЕО" проверка следва да се базира на ТСОСи. Тези ТСОСи се подчиняват на разпоредбите на член 18 на Директива 93/38/ЕИО. Уведомените органи, отговарящи за проверка на процедурите за оценка на съвместимостта и годността за употерба на съставните елементи, заедно с процедурите за оценка на подсистемите трябва, особено при липса на някоя Европейска спецификация, да координират възможно най-тясно решенията си.

(31) Тези ТСОСи се изготвят по поръчка на Комисията от смесения орган, представляващ управляващите инфраструктурата, железопътните компании и индустрията. Представитетели на нечленуващи в Европейската Общност държави, по-специално такива от държавите-кандидатки, може от самото начало да бъдат оторизирани да присъстват на заседанията на смесения представителен орган като наблюдатели.

(32) Директива 91/440/ЕИО изисква разделянето на дейностите, от счетоводна гледна точка, между извършването на транспортни услуги и управлението на железопътна инфраструктура. В такъв случай, специализираните услуги, предоставяни от управляващите железопътна инфрастурктура, определени за уведомени органи, следва да се структурират по такъв начин, че да отговарят на критериите, които трябва да се прилагат към такъв вид органи. Други специализирани органи могат да бъдат уведомени в случаите, когато те отговарят на същите критерии.

(33)Мерките, необходими за прилагането на настоящата Директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение на Съвета 99/468/ЕО от 28 Юни 1999 година за упражняването на пълномощия за прилагане, предоставяни на Комисията(9)

(34) Оперативната съвместимост в трансевропейската конвенционална железопътна система по своя мащаб обхваща цялата Общност. Никоя отделна държава-членка не е в състояние да извърши необходимото действие за постигане тази оперативна съвместимост. В съответствие с принципа на субсидиарността, целите на предложеното действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и поради това, предвид мащаба или ефектите на предложеното действие, те могат да бъдат постигнати по-добре от Общността

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА ПЪРВА

Общи разпоредби

Член 1

1. Настоящата Директива има за цел да определи условията, които трябва да бъдат удовлетворени за постигане оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система на територията на Общността така,  катко е описано в Приложение I. Тези условия касаят проектирането, израждането, пускането в действие, разширяването, подновяването, оперирането и поддържането на частите от системата, пуснати в действие след влизането в сила на настоящата Директива, а също и професионалната квалификация, и условията на безопасност и опазване здравето на персонала, допринасящ за оперирането й.

2. Преследването на тази цел трябва да доведе до определянето на минимално ниво на техническа хармонизация и да създаде условия за :

а) улесняване, подобряване и развитие на международните железопътни транспортни услуги в Европейската общност и с трети страни;

б) подпомагане постепенното създаване на вътрешния пазар на оборудване и услуги за изграждането, подновяването, модернизирането и оперирането на трансевропейската конвенционална железопътна система;

в) подпомагане оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система.

Член 2

За целите на настоящата Директива:

(а) "трансевропейска конвенционална железопътна система" означава структурата, описана в Приложение I, състояща се от линиите и фиксираните инсталации на трансевропейската транспортна мрежа, изградени или модернизирани за конвенционален железопътен транспорт или за комбиниран железопътен транспорт, плюс подвижния състав, предвиден да се движи по тази инфраструктура;

(б) "оперативна съвместимост" означава способността на трансевропейската конвенционална железопътна система да позволява безопасното и непрекъснато движение на влакове, които постигат необходимите нива на работа за тези линии. Тази способност се основава на всички регулаторни, технически и операционни условия, които тряба да бъдат спазени за удовлетворяване на съществените  изисквания;

(в) "подсистеми" означава резултата от разделянето на трансевропейската конвенционална железопътна система, както е показано в Приложение II. Тези подсистеми, за които трябва да се определят съществени изисквания, са структурни и функционални;

(г) "съставни елементи на оперативната  съвместимост" означава всеки елементарен компонент, група компоненти, подкомплекс или комплекс от оборудване, обединени, или предназначени да се обединят в подсистема, от която оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система зависи директно или индиректно. Концепцията за "съставен елемент" включва както материални обекти, така и нематериални обекти, като например софтуер;

(д) "съществени изисквания" означава всички условия, изложени в Приложение III, които трябва да бъдат спазени от трансевропейската конвенционална железопътна система, подсистемите и съставните елементи на оперативна съвместимост, включително интерфейсите;

(е) "европейска спецификация" означава обща техническа спецификация, европейско техническо одобряване или национален стандарт въвеждащ европейски стандарт, както е определено в точки 8 до 12 от член 1 на Директива 98/38/ЕИО;

(ж)  "технически спецификации за оперативна съвместимост", наричани по-нататък "ТСОСИи", означава спецификациите, на които отговаря всяка една подсистема или част от подсистема, за да удовлетвори основните изисквания и осигури оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система;

(з) "смесен представителен орган" (СПО) означава орган, събиращ заедно представители на управляващите инфраструктури, железопътните дружества и индустрията, който отговаря за съставянето на ТСОСите. "Управляващи инфраструктури" са тези, цитирани в членове  3 и 7 на Директива 91/440/ЕИО;

(и) "уведомени органи" означава органи, които отговарят за оценката на съвместимостта или годността за употреба на съставните елементи на оперативна съвместимост, или за преценка на  процедурата за "ЕО" проверка на подсистемите;

(й) "основни параметри" означава всяко регулаторно, техническо или оперативно условие, което е от решаващо значение за оперативната съвместимост  и изисква решение в съответствие с процедурата, изложена в член 21(2) преди разработване на проекто-ТСОСи от смесения представителен орган;

(к) "конкретен случай"  означава всяка част от трансевропейската конвенционална железопътна система, която се нуждае от специални условия в ТСОСите, временни или дефинитивни, поради географски, топографски ограничения или такива на градската среда, или ограничения влияещи на съвместимостта със съществуващата система. Това при определении лини и мрежи, изолирани от останалата част от Общността може да включва рамката за определяне на габарити, мащаба на коловоза или междурелсовото разстояние и подвижния състав, строго предназначен за местно, регионално или историческо ползване, или подвижен състав с произход от или предназначен за трети страни, доколкото този състав не пресича границата между две държави-членки;

(л) "модернизиране"  означава всяка значителна работа по модификация на подсистема или част от подсистема, която изисква ново разрешение за пускане в действие по смисъла на член 14(1);

(м) "подновяване" означава всяка значителна работа по подмяна на подсистема или част от подсистема, която изисква ново разрешение  за пускане в действие по смисъла на член 14(1);

(н) "съществуваща железопътна система"  означава структурата, състояща се от  линии и фиксирани инсталации на съществуващата железопътна система плюс подвижния състав от всчкакви  категории и произход, който се движи по тази инфраструктура.

Член 3

1. Настоящата Директива се прилага за разпоредбите, касаещи съставните елементи на оперативна съвместимост, интерфейсите и процедурите за всяка подсистема, а също и правилата за цялостната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система, необходими за постигане на нейната оперативна съвместимост.

2. Разпоредбите на тази Директива се прилагат без да влизат в противоречие с които и да било други релевантни разпоредби на Общността. Все пак, обаче, при съставнте елементи на оперативната съвместимост, включително интерфейсите, съблюдаването на съществените изисквания на настоящата Директива може да изисква използването на отделни европеиски спецификации, създадени за тази цел.

Член 4

1. Трансевропейската конвенционална железопътна система, подсистемите и съставните елементи на оперативна съвместимост, включително интерфейсите, отговарят на съответните съществени изисквания.

2. Останалите технически спецификации, цитирани в член 18(4) на Директива 93/38/ЕИО, които са необходими за комплектоването на европейските спецификации или други стандарти, използващи се в Общността, не трябва да са в противоречие със съществените  изисквания.

ГЛАВА II

Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОСи)

Член 5

1. Всяка една от подсистемите се обхваща от ТСОС. Където е необходимо, особено при третиране отделно на категории линии, центрове или подвижен състав, или за решаване на някои проблеми на оперативната съвместимост като приоритетни въпроси, една подсистема може да се обхваща от няколко ТСОСи. В този случай разпоредбите на настоящия член се прилагат също към частта на съответната подсистема.

2. Подсистемите трябва да съответстват на ТСОСТите, това съответствие се подържа постоянно докато се ползва всяка една подсистема.

3. Доколкото е необходимо за постигането на целите, посочени в член 1, всяка ТСОС следва да:

(а) посочи обхвата, за който е предвидена (част от мрежа или подвижен състав цитирани в Приложение I: подсистеми или части от подсистеми ситирани в Приложение II);

(б) определя съществените изисквания за всяка съответна подсистема и интерфейсите й с други подсистеми;

(в) установи функционалните и технически спецификации, на които трябва да отговаря подсистемата и нейните интерфейси с други подсистеми. Ако е необходимо, тези спецификации могат да варират в зависимост от предназначението на подсистемата, например според категориите линии, центровете и подвижния състав, цитирани в Приложение I;

(г) определи съставните елементи на оперативна съвместимост и интерфейсите, които трябва да бъдат обхванати от евроейските спецификации, включително европейските стандарти, които са необходими за  постигане на оперативна съвместимост вътре в трансевропейската конвенционална железопътна система;

(д) оредели във всеки отделен случай процедурите за оценка на съвместимостта или годноста за употреба. Това включва по-специално модулите, определени в Директива 93/465/ЕИО или, където е подходящо, специфичните процедури, които се използват за оценка или на съвместимостта, или на годността за употреба на съставните елементи на оперативна съвместимост, а също и за "ЕО" проверка на подсистеми;

(е) укаже стратегията за прилагане на ТСОСите. По-специално е необходимо да се спесифицират етапите, през които да се премине, за да се направи постепенен преход от съществуващата ситуация до окончателната ситуация, при която съобразяването с ТСОСИте ще е правило;

(ж) да посочи за съответния персонал  професионалната квалификация и условията за безопаснот и опазване на здравето на работното място, които са необходими за функционирането и поддържането на горната подсистема, както и за прилагането на ТСОСите.

4. Всеки ТСОС се съставя на базата на изследването на една съществуваща подсистема и посочва една система – цел, която може да бъде постигната постепеннио в разумен период от време. Аналогично, постепенното приемане на ТСОСите  и съобразяването с тях, ще помогне постепенно да се постигне оперативната съвместимост на европейската конвенционална железопътна система.

5. ТСОСите ще запазят по подходящ начин съвместимостта на съществуващите железопътни системи на отделните държави-членки.  За тази цел, могат да бъдат направени уговорки за специфични случаи за всеки комплект ТСОСи по отношение както на инфраструктурата, така и на подвижния състав; като специално внимание трябва да се обърне на рамката за определяне на габарити, мащаба на коловозите, или разстоянието между коловозите и между вагоните, движещи се от или за трети страни. За фсеки отделен случай, ТСОС определя правилата за прилагане на елементите на ТСОСите, посочени в параграф 3(в) до (ж).

6. ТСОСите трябва да не са пречка за решенията на държавите-членки по отношение използването на инфраструктурата за движение на подвижен  състав, необхванат от ТСОСите.

Член 6

1. Проекто-ТСОСите се изготвят от смесния представителен орган с мандат от Комисията в съответствие с процедурата, определена в член 21(2). ТСОСите се приемат и перазглеждат по същата процедура. Те се публикуват от Комисията в Официалния вестник на Еропейските обшности.

2. Смесеният предствителен орган се оределя в съответствие  с процедурата, посочена в член 2 (2), той трябва да отрговаря на  правилата, установени в Приложение VIII. Когато смесният предствителен орган не отговаря на тези правила или не разполага с необходимите правомощия за изготвяне на дадена ТСОС, се определя друг оторизиран орган по същата процедура. В такъв случай, смесеният представителен орган следва да бъде асоцииран към работата на другиая орган.

3. Смесеният представителен орган, или където е подходящо, съответният оторизиран орган отговаря за подготвянето преразглеждането и модернизирането на ТСОСи и изготвянето на подходящи предложения до Комитета, цитиран в член 21, за да се вземе предвид развитието на технологиите или социалните изисквания .

4. Всяка проекто-ТСОС се изготвя в две фази.

Преди всичко, смесният представителен орган определя основните параметри за тази ТСОС, както и интерфейсите с другите подсистеми и всички други специфични случаи, доколкото е необходимо. Представят се най-добрите алтернативни решения, придружени от техническа и икономическа обосновка за всеки един от тези параметри и интерфейси. Взима се решение в съответствие с процедурата, установена в член  21(2); ако е необйодимо  се цитират специфични случаи.

След това, смесеният представителен орган изготвя проекто-ТСОСа на базата  на тези основни параметри. Където е подходящо, смесеният предствителен орган отчита техническия прогрес, вече проведената работа по стандартизация, работещите вече на место страни и призната изследователска работа. Към проетко ТСОСа се прикрепя обща оценка на очакваните разходи и изгоди от прилагането на ТСОСите; тази оценка отразява очакваното въздействие върху всички обхванати оператори и икономически агенти.

5. Подготовката, приемането и преразглеждането на всяка една ТСОС (включително основните параметри) трябва да отчита очакваните разходи и изгоди от всички разглеждани технически решения заедно с интерфейсите между тях, така че да се установят и приложат най-добрите решения. Държавите-членки участват в тази оценка като предоставят необходимите данни.

6. Цитираният в член 21 Комитет се информира редовно за подготвителната работа по ТСОСите. По време на тази работа Комитетът може да формулира всякакви правила или полезни препоръки по отношение проекта на тези ТСОСи и анализа за разходи/изгода. В частност, Комитетът може, по молба на една от държавите-членки, да изиска изследването на алтернативните решения и оценката за разходи и изгоди на тези алтернативни решения да бъде включена в приложения към проекто-ТСОСа доклад.

7. При приемането на всяка една ТСОС се определя датата на влизането й в сила в съответствие с процедурата, предвидена в член 21(2). Когато по причини за техническа съвместимост се пускат в действие едновременно различни системи, датите на влизане в сила на сътоветните ТСОСи трябва да са еднакви.

8. Подготовката и преразглеждането на ТСОСите взима предвид мненията на потребителите по отношение на характеристиките, които имат директно влияние върху условията, при които те използват подсистемите

Във връзка с това смесените представителни органи, или където е подходящо съответните оторизирани органи, се консултират с асоциации и органи,  представляващи потребителите по време на изготвянето на проектите или при преразглеждането на ТСОСите.

Към проекто-ТСОСа те трябва да приложат доклад за резултатите от тези консултации.

Комитетът, цитиран в член 21 изготвя окончателния списък на асоциациите и органите, които да се консултират преди приемането на мандата на първия ТСОС и той може да бъде преразгледан и актуализиран по искане на държава-членка или на Комисията.

9. Изготвянето на проектите и преразглеждането на ТСОСите се съобразява с мнението на социалните партньори по отношение на условията, цитирани в член 5(3)(ж).

В тази връзка, със социалните партньори се извършват консултации преди представянето на проекто-ТСОСа за приемане или перазглеждане в Комитета, цитиран в член 21.

Консултациите със  социалните партньори се извършват в контекста на Комитета за секторен диалог, създаден в съответствие със Решение на Комисията 98/500/ЕО(10).

Социалните партньори публикуват мнението си  в рамките на три месеца.

Член 7

Една държава-членка не е необходимо да прилага една или повече ТСОСи, включително тези, отнасящи се за подвижния състав, при следните случаи и условия:

(а) за предложена нова линия, за модернизирането на съществуваща линия или за всякакъв елемент,  свързан с член 1(1), които са  в напреднал етап на развитие, или са предмет на договор в процес на изпълнение, когато тези ТСОСИ се публикуват;

(б) за всеки проект, касаещ подновяването или модернизацията на съществуваща линия, когато рамката за измерване на габарити, мащаба на коловозите, разстоянието между коловозите или волтажа на електрическата мрежа в тези ТСОСИ не е съвместим с тези на съществуващата линия;

(в) за предложена нова линия или предложено подновяване,  или модернизиране на съществуваща линия на територията на държавата-членка, когато нейната железопътна мрежа е отделена или изолирана от море от железопътната мрежа на  останалата част от Общността;

(г) за всяко предложено подновяване, удължаване или модернизиране на съществуваща линия, когато прилагането на тези ТСОСИ ще компрометира икономическата жизнеспособност на проекта, или съвместимостта на железопътната система на държавата-членка;

(д) когато, в следствие на произшествие или природно бедствие, условията за бързо вьзстановяване на мрежата не позволяват частичното или пълното прилагане на съответните ТСОСи поради икономически или технически съображения;

(е) за вагони движещи се от или за трети страни, чиито коловозен мащаб  е различен от този на основната железопътна мрежа на Общността.

При всички случаи, заинтересованата държава-членка трябва предварително да уведоми Комисията за намерението си за частична отмяна и трябва да и представи списък, съдържащ ТСОСите или частите от ТСОСи, които тя не желае да се прилагат, както и съответните спецификации, които тя желае да прилага. Комитетът, предвиден в член 21, ще анализира мерките, които има предвид държавата-членка. В случаите (б), (г) и (ж) Комисията взима решение в съответствие с процедурата на член 21(2). Когато е необходимо се изготвят препоръки по отношение на спецификациите които да се приложат. Въпреки всичко това в случай на (б), решението на Комисията не обхваща рамката за измерване на габарити и коловозния мащаб.

ГЛАВА III

Съставни елементи на оперативна съвместимост

Член 8

Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки да осигурят съставнитеелементи на оперативна съвместимост да:

(а) намерят място на пазара само, ако позволяват постигането на оперативна съвместимост в трансевропейската конвенционална железопътна система, като едновремено с това отговарят на съществените изисквания;

(б) се използват в областта на приложението им по предназначение и са правилно инсталирани и поддържани.

Настоящите разпоредби няма да възпрепятстват пласирането на тези съставни елементи на пазара за друго предназначение.

Член 9

Държавите-членки нямат право, на територията си или на основания, свързани с настоящата Директива, да забраняват, ограничават или възпрепятстват пласирането на пазара на съставни елементи на оперативна съвместимост за използването им в трансевропейската конвенционална железопътна мрежа, когато те спазват настоящата Директива. По-специално няма да е необходимо те да преминават изпитания, които вече са проведени като част от процедурата за  декларация за "ЕО"съвместимост и годност за употреба, елементите на която са заложени в Приложение IV.

Член 10

1. Държавите-членки считат за отговарящи на прилагащите се спрямо тях съществени изисквания на настоящата Директива онези съставни елементи на оперативна съвместимост, които притежават  декларация за "ЕО" съвместимост или годност за употреба.

2. Съответствието на един съставен елемент на оперативна съвместимост на съществените изисквания и където е подходящо, неговата годност за употреба се определя по отношение на условията установени от съответната ТСОС, включително всякакви съществуващи релевантни Европейски спецификации.

3. Отпратките към Европейските спецификации се публикуват в официалния вестник на Европейските общности и се споменават в сьответните ТСОСи. Когато релевантните Европейски спецификации се публикуват след след приемане на ТСОСата, те трябва да се взмат предвид  при ревизирането на ТСОСите.

4. Държавите-членки публикуват отпратките към национални стандарти, въвеждащи европейски стандарти.

5. По отношение периода преди публикуването на една ТСОС, при липса на всякакви европейски спецификации и без да се нарушава член 20(5), държавите-членки уведомяват останалите държави-членки и Комисията за списъка от стандарти и технически спецификации, използвани за удовлетворяването на съществените изисквания. Това уведомяване следва да се извърши не по-късно от 20 Март 2002 година.

6. Когато към момента на приемане на една ТСОСа все още не съществува Европейска спецификация и съответствието на тази спецификация е съществено предварително условие за гарантиране оперативната съвместимост, ТСОС може да отпраща към най-новата версия на Европейската проекто-спесцификация, която трябва да се удовлетворява или която съдържа целия или част от този проект.

Член 11

Когато държава-членка или Комисията считат, че Европейските спецификации не отговарят на съществените изисквания, частичното или пълното изтегляне на тези спецификации от съдържащите ги публикации, или изменението и допълването им, може да бъде решено в съответствие с процедурата установена в член 21(2), след консултации с Комитета, създаден съгласно Директива 98/34/ЕО(11) в случаите, когато се касае за европейски стандарти.

Член 12

1. Когато една държава-членка счете, че съставен елемент  на оперативна съвместимост, гарантиран с "ЕО" декларация за съответствие или годност за употреба и пласиранна пазара, не е в състояние, при използването му по предназначение, да покрие съществените изисквания, тя предприема всички необходими стъпки за ограничаване полето му на приложение, забрана на използването му или изтеглянето му от пазара. Държавата-членка незабавно информира Комисията за предприетите мерки и представя основанията за решението си, посочвайки по-специално, дали несъответствието се дължи на:

(а) невъзможност да се покрият основните изисквания;

(б) неправилно прилагане на Европейски спецификации в случаите, когато се разчита на прилагането на такива спецификации;

(в) неадекватност на Европейските спецификации.

2. Комисията възможно най-бързо се консултира със заинтересованите страни. Когато, след консултациите Комисията установи, че мярката е оправдана, тя незабавно уведомява за това държавата-членка предприела инициативата, а също и другите държави-членки. Когато, след консултациите Комисията установи, че мярката е неоправдана, тя незабавно уведомява за това държавата-членка предприела инициативата, както и производителя или неговия оторизиран представител, учреден в Общността. Когато решението, цитирано в параграф 1 се оправдава от наличието на празнота в Европейските спецификации, се прилага  процедурата, определена в член 11.

3. Когато съставен елемент на оперативна съвместимост, притежаващ декларация за "ЕО" съответствие, не отговаря на изискванията, компетентната държава-членка предпиема подходящи мерки срещу този, който е издал декларацията и информира за това Комисията и другите държави-членки.

4. Комисията осигурява информирането на държавите-членки за развитието и резултата на тази процедура.

Член 13

1. За изготвянето на  декларацията за "ЕО" съответствие или годност за употреба на един съставен елемент на оперативна съвместимост, производителят или неговият оторизиран преставител, учреден Общността, прилагат разпоредбите, установени със съответните ТСОСи.

2. Оценката на съответствието или годността за употреба на съставния елемент на оперативна съвместимост се извършва от уведомения орган, в който производителят или неговият оторизиран представител, учреден на територията на Общността, са депозирали заявлението.

3. Когато съставните елементи на оперативна съвместимост се подчиняват на други директиви на Общността, обхващащи други аспекти, декларацията за "ЕО" съответствие или годност за употреба посочва в такива случаи, че съставният елемент на оперативна съвместимост отговаря също и на изискванията на тези други директиви.

4. Когато нито производителят, нито неговият оторизиран представител, учреден в Общността са изпълнили задълженията, възникващи от параграфи 1, 2 и 3, тези задължения са дълг на всяко едно лице, което пласира съставни елементи на оперативна съвместимост на пазара. Същите задължения се прилагат спрямо всеки, който за целите на настоящата Директива сглобява съставни елементи на оперативна съвместимост или части от съставни елементи на оперативна съвместимост, притежаващи различнен произход, или произвежда съставни елементи на оперативна съвместимост за свои собствени нужди.

5. Без да се влиза в противоречие с разпоредбите на член 12:

(а) във всеки случай, когато държавата-членка установи, че  декларацията за "ЕО" съответствие е съставена  неправилно, производителят или неговият ототризиран представител, учреден в Общността, ще бъде задължен да възстанови съставния елемент на оперативна съвместимост до състояние на съответствие и да прекрати нарушението в  съответствие с изискванията, постановени от тази държава-членка;

(б) в случаите, когато несъответствието продължава, държавата-членка преприема всички подходящи стъпки за ограничаване или забрана  на въвеждането на пазара на въпросния съставен елемент на оперативна съвместимост, или осигурява изтеглянето му от пазара в съответствие с процедурите, предвидени в член 12.

ГЛАВА IV

Подсистеми

Член 14

1. Всяка държава-членка разрешава пускането в експлоатация на структурните подсистеми, съставляващи трансевропейската конвенционална железопътна система, които са разположени или се използват на нейната територия.

За тази цел, държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят пускането в експлоатация на тези подсистеми да става само, ако те са проектирани, изградени и инсталирани по такъв начин, че да удовлетворят касаещите ги съществени изисквания при интегрирането им в трансевропейската конвенционална железопътна система. По-специално те  проверяват съвместимостта на тези подсистеми със системата в която те се интегрират.

2. Всяка държава-членка проверява при пускането им в действие и на равни интервали след това, тези системи да се експлоатират  и поддържат в съответствие с касаещите ги съществени изисквания.

3. В случай на подновяване или модеризация , управляващият железопътната инфраструктура или железопътното предприятие изпраща на заинтересованата държава-членка досие, съдържащо описание на проекта. Държавата-членка разглежда досието и като вземе предвид посочената в съответно приложимата ТСОС стратегия за изпълнение, решава дали размерът на работите налага необходимостта от ново разрешение за пускане в експлоатация по смисъла на настоящата Директива. Това разрешение за пускане в експлоатация се изисква всеки път, когато нивото на безопасност може да се повлияе от предвидените работи.

Член 15

Без да нарушават разпоредбите на член 19, на територията си и на основания произтичащи от настоящата Директива, държавите-членки могат да не забраняват, ограничават или спират изграждането, пускането в експлоатация и експлоатацията на съставляващите трансевропейската конвенционална железопътна система структурни подсистеми , които отговарят на съществените изисквания. В частност, те могат да не изискват проверки, които вече са извършени като част от процедурата, водеща до "ЕО" декларацията за проверка, чиито компоненти са установени в Приложение V.

Член 16

1. Държавите-членки считат за оперативно съвместими и отговарящи на касаещите ги съществените изисквания, онези структурни подсистеми, изграждащи трансевропейската конвенционална железопътна система, които са обхванати от  декларацията за "ЕО" проверка.

2. Проверката на оперативната съвместимост на една структурна подсистема, изграждаща трансевропейската конвенционална железопътна система в съответствие със съществените изисквания, се извършва чрез сравняване с ТСОСи, когато те съществуват.

3. По отношение периода, предхождащ публикуването на ТСОСите, държавите-членки изпращат на другите държави-членки и на Комисията за всяка една подсистема списък от технически правила, използващи се за изпълнението на съществените изисквания. Това уведомление следва да се извърши не по-късно от 20 Март 2002 година.

Член 17

В случаите, когато се окаже, че ТСОСите не отговарят изцяло на съсществените изискания, се извършва консултация с цитирания в член 21 Комитет по желание на държава-членка или по инициатива на Комисията.

Член 18

1. За съставянето на декларация за "ЕО" проверка, доставчикът или неговият официален представител поканват избрания от тях уведомен орган, който да приложи  процедурата за "ЕО" проверка,  цитирана в Приложение VI.

2.Задачата на уведомения орган, отговарящо за "ЕО" проверката на една подсистема, започва на етапа на проектирането и обхваща целия период на производство до етапа на приемане преди пускането в експлоатация на подсистемата. Тя обхваща също проверка на интерфейсите на въпросната подсистема със системата, в която тя се включва, въз основа на наличната информация в съответната ТСОС и регистрите предвидени в член 24.

3. Уведоменият орган отговаря за съставянето на техническото досие, което трябва да придружава декларацията за "ЕО" проверка. Това техническо досие трябва да съдържа всички необходими документи по отношение характеристиките на подсистемата и, където е подходящо, всички документи, удостоверяващи съответствието на елементите на оперативна съвместимост. То трябва да съдържа също така всички елементи свързани с условията и ограниченията за използване, а също и с инструкциите по отношение сервизиране, постоянно и рутинно наблюдение, настройка и поддържане.

Член 19

1. В случаий ,че една държава-членка установи, че дадена структурна подсистема, обхваната от декларацията за "ЕО" проверка, придружена от техничеко досие, не отговаря напълно на настоящата Директива и по-точно не отговаря на съществените изисквания, тя може да поиска провеждането на допълнителни проверки.

2. Държавата-членка предявяваща искането трябва незабавно да информира Комисията за поисканите допълнителни проверки и да представи конкретните причини за тях. Комисията своевременно открива процедурата предвидена в член 21(2).

ГЛАВА V

Уведомени органи.

Член 20

1. Държавите-членки уведомяват Комисията и останалите държави-членки за органите, отговорни за осъществяване на цитираната в член 13 процедура за оценка на съответствието  или годността за употреба и цитираната в член 18 процедура за проверка, посочвайки областта на отговорност на всеки орган, и получените предварително от Комисията идентификационни номера. Комисията публикува в Официалния вестника на Европейските обшности списъка на органите , техните идентификационни номера и сфери на отговорност, и постоянно актуализира този списък.

2. Държавите-членки прилагат предвидените в Приложение VII критерии за определяне на органите, които да бъдат уведомени. Органите, отговарящи на критериите предвидени в съответните Европейски стандарти, се считат за отговарящи на гореспоменатите критерии.

3. Държавата-членка оттегля своето одобрение за орган, който вече не отговаря на критериите, предвидени в Приложение VII. Тя незабавно информира за това Комисията и останалите държави-членки.

4. Ако държава-членка или Комисията счетат, че орган определен от друга държава-членка не отговаря на сътоветните критерии, въпросът се отнася до предвидения в член 21 Комитет, който в срок до три месеца представя своето мнение. В светлината на решението на Комитета, Комисията ще уведоми въпросната държавата-членка за  промените, които са необходими за уведоменото лице, за да запази то предоставения му статут.

5. Където е подходящо ще се осъществява координация на уведомените лица в съответствие с членове 21 и 22.

ГЛАВА VI

Комитет и работна програма

Член 21

1. Комисията ще се подпомага от Комитет, създаден с член 21 от Директива 96/48/ЕО (наричан тук по-нататък "Комитетът").

2. При позоваване на този член се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО във връзка с разпоредбите на член 8 от него.

Предвидения в член 5(6) от Решение 1999/468/ЕО период се определя на три месеца.

3. Комитетът приема свои процедурни правила.

Член 22

След влизането в сила на настоящата Директива, Комитетът може да обсъжда всякакви въпроси свързани с оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система, включително въпроси свързани с оперативната съвместимост между трансевропейската конвенционална железопътна система и железопътната система на трети страни.

Член 23

1. Редът за приоритетност за приемане на ТСОСи е следният, като при това не се нарушава реда за приемане на мандатите, предвиден в член 6(1):

(а) първата група ТСОСи обхваща контрол/управление и сигнализиране, телематични приложения за услуги за товарни превози, експлоатация и управление на трафика (включително квалификации на персонала за трансгранични услуги спазващи  критериите, определени в Приложения II и III), товарни вагони, проблеми на шума, произхождащ от подвижния състав и инфраструктурата.

По отношение на подвижния състав, първо ще се развива този, предназначен за международна употреба;

(б) ще бъдат обсъдени също така следните аспекти в светлината на ресурсите на Комисията и на смесения представителен орган: телематични приложения за пътнически услуги, поддържане със специално внимание по отношение сигурността, пътнически вагони, теглителни единици и локомотиви, инфраструктура, енергия и замърсяване на въздуха.

По отношение на подвижния състав, първо ще се развива този, предназначен за международна употреба;

(в) по искане на Комисията, на държава-членка или на смесения представителен орган, Комитетът може да реши, в съответствие с процедурата, изложена в член 21(2), да изготви ТСОС за допълнителна тема без при това да нарушава представяния по-горе ред на приоритетите, доколкото той касае подсистема, спомената в Приложение II.

2. Комитетът, следвайки процедурата изложена в член 21(2), ще състави работна програма спазвайки реда на приоритетите, цитиран в параграф 1 и този на другите задачи, възложени му от настоящата Директива.

ТСОСите споменати в първата работна програма, цитирана в параграф 1(а) се съставят не по-късно от 20 Април 2004 година.

3. Работната програма се състои от следните етапи:

(а) определяне на смесния представителен орган;

(б) разработване на базата на проект, създаден от смесения представителен орган, на представителна архитектура на конвенционалната железопътна система, базираща се на списъка от подсистеми (Приложение II), гарантираща съгласуваност на ТСОСите. Тази архитектура трябва да съдържа по-специално различните съставни елементи на тази система и тяхните интерфейси и да  служи като референтна рамка за определяне областта на използване за всяка една ТСОС;

(в) приемане на модел на структура за разработване на ТСОСи;

(г) приемане на метод за разходи/изгода анализ на решенията предвидени в ТСОСите;

(д) приемане на необходимите мандати за изготвяне на ТСОСите;

(е) приемане на основните параметри за всяка една ТСОС;

(ж) одобряване на проекто-програми за стандартизация;

(з) управление на преходния период между деня на влизане в сила на настоящата Директива и публикуването на ТСОСите, включително приемането на референтната система предвидена в член 25.

ГЛАВА VII

Регистри на инфраструктурата и подвижен състав

Член 24

1. Държавите членки осигуряват ежегодното публикуване и актуализиране на регистри на инфраструктурата и на подвижния състав. Тези регистри посочват основните характеристики на всяка една съставна подсистема или част от подсистема (т.е. основни параметри) и тяхната корелация с характеристиките, определени в прилолжимите ТСОСи. За тази цел всяка ТСОС посочва точно каква информация трябва да се включва в регистрите за инфраструктурата и за подвижния състав.

2. Копие от тези регистри се изпраща на заинтересованите държави-членки и на смесения представителен орган и то трябва да се направи публично достояние.

ГЛАВА VIII

Преходни разпоредби

Член 25

1. На база на предоставената информация от държавите-членки съгласно членове 10(5) и 16(3), техническата документация от професионалисти и текстовете на съответните международни документи, смесеният представителен орган разработва проект на референтна система от технически правила, които осигуряват общоприетото ниво на оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система. Комитетът разглежда този проект и решава дали той може да представлява референтна система до приемането на ТСОСи.

2. След приемането на гореспоменатата референтна система, държавите-членки информират Комитета за намерението си за приемането на каквито и да било национални разпоредби или разработването на всякакви проекти на тяхна територия, които се отклоняват от референтната система.

ГЛАВА IX

Заключителни разпоредби

Член 26

Всяко едно решение взето съгласно настоящата Директива по отношение оценка на сьответствието или годността за употреба на съставните елементи на оперативна съвместимост, проверката на подсистеми, съставляващи трансевтопейската конвенционална железопътна система и всяко едно решение съгласно членове 11, 12, 17 и 19 трябва да разясни подробно причините, на които се базира. То се представя възможно няй-бързо на заинтересованите страни, заедно с посочване на средствата за съдебна защита съгласно действащото законодателство в   съответната държава-членка, както и за сроковете за прилагане на такива средства за съдебна защита.

Член 27

1. Държавите-членки приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да приведат законодателството си  в съответствие с настоящата Директива преди 20 Април 2003 година, с изключение на конкретните разпоредби за отделните ТСОСи, които ще се прилагат в съответствие с  конкретните уговорки за всяка една ТСОС. Те незабавно информират за това Комисията.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се отбелязва позоваването на настоящата Директива или то се прилага към тях при официалното им обнародване. Начините, по които се прави позоваването се определят от държавите-членки.

Член 28

Всеки две години и за първи път на 20 Април 2005 година Комисията ще докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за напредъка в постигането на оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система. Този доклад съдържа също анализ на случаите предвидени в член 7.

Смесеният представителен орган изготвя и редовно актуализира инструмент осигуряващ, по желание на държава-членка или на Комисията, схема на нивото на оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система. Този инструмент ползва наличната информация в регистрите предвидени в член 24.

Член 29

Настоящата Директива влиза в сила от деня на публикуването й в Официалния вестник на Европейските общности.

Член 30

Настоящата Директива е адресирана до държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 Март 2001 година.

За Европейския парламент                                                 За Съвета

Председател                                                                           Председател

Н.Фонтейн                                                                             А.Линд

(1) ОВ С  89, 28.3.2000, стр.1

(2) ОВ С 204, 19.7.2000, стр.13

(3) ОВ С 317, 6.11.2000, стр.22

(4) Мнение на Европейския парламент от 17 Май 2000 ( ОВ С 59, 23.2.2001, стр.106), Обща позиция на Съвета от 10 Ноември 2000 (ОВ С 23, 24.1.2001, стр.15) и Решение на Европейския парламент от 13 Февруари 2001.

(5) ОВ З 235, 17.9.1996, стр.6.

(6) ОВ З 237, 24.8.1991, стр.25.

(7) Директива 93/38/ЕИО на  Съвета от 14 Юни 1993 г координираща процедурите за доставка за лица работещи в секторите енергетика, транспорт и телекомуникации ( ОВ З 199,9.8.1993, стр.84). Директивата с последните изменения с Директива 98/4/ЕО(ОВ З 101, 1.4.1998, стр.1).

(8) Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 Юли 1993 г относно модулите на различните фази на процедурите за оценка на съвместимостта и правилата за поставяне и използване на маркировка за ЕО съответствие, които са предназначени за използване в директивите за техническа хармонизация (ОВ З 220, 30.8.1993, стр.23).

(9) ОВ З 184, 17.7. 1999, стр.23

(10) Решение  98/500/ЕО на Комисията от 20 Май 1998 г. за създаване на Комитети за отраслов диалог подпомагащи диалога между социалните партньори  на европейско равнище (ОВ З 255, 12.8.1998, стр.27).

(11) Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 Юни 1998 г определяща процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите стандарти и предписания и правила за услуги на Информационното общество (ОВ З 204, 21.7.1998, стр.37). Директивата с измененията с Директива 98/48/ЕО (ОВ З 217,5.8.1998,стр.18).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИОНАЛНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА

1. ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктурата на трансевропейската конвенционална железопътна система е тази на линиите на трансевропейската транспортна мрежа, определена в Решение №1692/96/EO на Европейския парламент и на Съвета от 23 Юли 1996 година  за насоки на Общността за развитие на трансевропейската транспортна мрежа(1) или изброени в някоя актуализация на Решението в резултат на преразглеждането, предвидено в член 21 на това Решение.

За целите на настоящата Директива тази мрежа може да бъде разделена в следните категории:

- линии, предназначени за пътнически услуги;

- линии, предназначени за смесени превози (пътнически и товарни);

- линии, специално предназначени или модернизирани за услуги за товарни превози;

- пътнически центрове;

- товарни центрове, включително терминали за връзка между различни видове транспорт;

- линии, свързващи гореспоменатите компоненти.

Тази инфраструктура включва управление на трафика, системи за следене и навигационни системи: технически устройства за обработка на данни и телекомуникации, предназначени за далечни пътнически услуги и услуги за товарни превози по мрежата за гарантирането на безопасно и хармонично функциониране на мрежата, и ефекивно управляние на трафика.

2. ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

Подвижния състав включва целия състав, който се очаква да пътува по цялата или част от трансевропейската конвенционална железопътна мрежа, включително:

- самоходни термични или електрически влакове;

- термични или електрически агрегати за теглене;

- пътнически вагони;

- товарни вагони, включително подвижен състав, предназначен за превозване на камиони.

Всяка една от горните категории се подразделя на:

- подвижен състав за международна употреба;

- подвижен състав за вътрешна употреба;

като съответно се отчита местната, регионалната  и употребата за далечни растояния  на подвижния състав.

3. СЪВМЕСТИМОСТ НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИОНАЛНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА

Качеството на железопътните услуги в Европа зависи, inter alia, от отличната съвместимост на характеристиките на инфраструктурата (в широк смисъл, т.е. неподвижните части на всички съответни подсистеми) и тези на подвижния състав (включително всички бордови компоненти на всички съответни подсистеми). Нивото на функциониране, безопасността, качеството на услугата и стойността зависят от тази съвместимост.

(1) ОВ З 228, 9.9.1996, стр.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОДСИСТЕМИ

1. СПИСЪК НА ПОДСИСТЕМИТЕ

За целите на настоящата Директива, системата съставляваща трансевропейската конвенционална железопътна система може да бъдет разделена на следните две подсистеми, или:

(а) структурни области:

- инфраструктура,

- енергия;

- ръководство и контролиране, и сигнализиране;

- опериране на трафика и управление;

- подвижен състав, или

(б) оперативни области:

- поддържане;

- телематични приложения за пътнически и товарни услуги.

2.ОПИСАНИЕ НА ПОДСИСТЕМИТЕ

За всяка една подсистема или част от подсистема, списъкът от съставни елементи и аспекти свързани с оперативната съвместимост се предлага от смесения представителен орган по време на изготвянето на съответната проекто-ТСОС.

Без предопределяне избора на аспекти и съставни елементи свързани с оперативната съвместимост или реда по който те ще бъдат включени в ТСОСите, подсистемите по-специално включват:

2.1. Инфраструктура:

Релсите,  стрелките, инженерните конструкции (мостове, тунели и др.), съответната  гарова инфраструктура (платформи, зони за достъп, включително за лицата с ограничена мобилност и др.), обезопасяващо и предпазно оборудване.

2.2. Енергия:

Електрифициращата система, контактни линии и токоприемници.

2.3. Ръководство и контролиране, и  сигнализиране:

Цялото необходимо оборудване за осигуряване безопасност и за ръководене и контролиране на влакове, на които е позволено да пътуват по мрежата.

2.4. Опериране на трафика и управление

Процедурите и съответното оборудване, позволяващи съгласуваното опериране на различните структурни подсистеми както при нормално, така и при влошено функциониране, включително по-специално упраляване на влак, планиране на трафик и управление.

Професионалните квалификации, които може да се изискват за извършването на презгранични услуги.

2.5. Телематични приложения:

В съответствие с Приложение I, тази подсистема се състои от два емента:

(а) приложения за пътнически услуги, включително системи, осигуряващи информация за пътниците преди и по време на пътуването, системи за резервация и плащане, управление на багажа и управление на връзките между влаковете и връзките им с други видове транспорт;

(б) приложения за услуги за превоз на товари, включително информационни системи (мониторинг в реално време на товарите и влаковете), системи за композиране и разпределение, системи за резервации, плащане и фактуриране, управление на връзките с други видове транспорт и създаване на електронни придружителни документи.

2.6. Подвижен състав:

Структура, системи за управление и контрол за всички влакови съоръжения, агрегати за теглене и конверсия на енергия, спирачни механизми, съединителни и двигателни механизми (талиги, оси и т.н.), и окачване, врати, интерфейси човек/машина (водач, персонал на влака  и пътници, включително нуждите на лица с ограничена мобилност), пасивни или активни обезопасяващи устройства и принадлежности за здравето на пътниците и  персонала на влака.

2.7. Поддържане

Процедурите, съответно оборудване, логистични центрове за работи по поддърането и резерви, позволяващи извършването на задължителното корективно и превантивно поддържане за осигуряване на оперативната съвместимост на железопътната система и гарантиране на необходимите характеристики на работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. Безопасност

1.1.1. Проектът, конструкцията или монтажа, поддържането и мониторинга на компоненти с решаваща важност за безопасността, и по-специално на компонентите свързани с влаковите движения, трябва да са такива, че да гарантират равнище на безопасност, кореспондиращо на целите, които се предвиждат за мрежата, включително такива за специфични влошени ситуации.

1.1.2. Параметрите по отношение контакта колело/релса трябва да отговарят на изискванията за стабилност, необходими за гарантиране безопасно движение при максималната разрешена скорост.

1.1.3. Използваните компоненти трябва да издържат на на всички нормални и екстремни натоварвания, които са специфицирани за периода на употребата им. Отражението върху безопасността на всякакви случайни повреди трябва да бъде ограничено със съответни средства.

1.1.4. Проектирането на фиксираните  инсталации и подвижния състав, и избора на използваните материали трябва да целят да ограничаване на генерирането, разпространението и ефектите от огън и пушек в случай на пожар.

1.1.5.Всякакви устройства, предназначени с тях да си служат ползуватели, трябва да са проектирани така, че да не се нарушава безопасното функциониране на устройствата или здравето и безопасността на ползувателите, ако те предсказуемо се използват по начин несъответстващ на обявените инструкции.

1.2. Надежност и пригодност

Мониторинга и поддържането на фиксираните или подвижните компоненти, свързани с влаковите дивжения, трябва да се организира, осъществява и да е количествено определено така, че да запазва функционирането им при предвидените условия.

1.3. Здраве

1.3.1. Във влаковете и железопътната инфраструктура не трябва да се използват материали, които поради начина на използването им, представляват опасност за здравето на тези, които имат достъп до тях.

1.3.2. Тези материали трябва да се подбират, пазполагат и  използват по такъе начин, че да ограничават емисията на вредни и опасни изпарения и газове , по-специално в случай на пожар.

1.4. Опазване на околната среда

1.4.1. Въздействието на създаването и функционирането на трансевропейската конвенционална железопътна система върху околната среда трябва да се оцени и вземе предвид на етапа на проектиране на системата в съответствие с действащите разпоредби на Общността.

1.4.2. Използваните във влаковете и инфраструктурата материали трябва да предотвратяват емисията на вредни и опасни за околната среда изпарения и газове, по-специално в случай на пожар.

1.4.3. Подвижният състав и енергоснабдителните системи трябва да са проектирани и изработени по такъв начин, че да са електромагнетично съвместими с инсталациите, оборудването и обществените или частни мрежи, с които биха могли да интерферират.

1.4.4. Оперирането на трансевропейската конвенционална железопътна система трябва да съобразява със съществуващите разпоредби за шумовото замърсяване.

1.4.5. Оперирането на трансевропейската конвенционална железопътна система не трябва да предизвиква недопустими нива на земни вибрации за дейностите и областите в близост до инфраструктурата и при нормално поддържане.

1.5. Техническа съвместимост

Техническите характеристики на инфраструктурата и неподвижните инсталации трябва да са съвместими помежду си, а също и  с тези на влаковете, които се използват по трансевропейската конвенционална железопътна система. Ако постигането на такива характеристики се окаже трудно, на някои участъци от мрежата могат да се прилагат временни решения, осигуряващи съвместимост в бъдеще.

2. ИЗИСКВАНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ВСЯКА ПОДСИСТЕМА

2.1. Инфраструктура

2.1.1. Безопасност

Трябва да се предприемат необходимите мерки за ограничаване достъпа до или нежелателното посегателство върху инсталациите. Трябва да се предприемат мерки за ограничаване на опасностите, на които се излагат хората , по-специално при преминаването на влаковете през гарите.

Инфраструктурата, до която хората имат достъп, трябва да се проектира и направи по начин, ограничаващ всякакви заплахи за безопасността им (стабилност, пожар, достъп, евакуация, платформи и др.).

Трябва да се изготвят съответни разпоредби, които да отчитат конкретните условия за безопасност в много дълги тунели.

2.2. Енергия

2.2.1. Безопасност

Оперирането на енергоснабдителните системи не трябва да нарушава безопасността нито на влаковете, нито на хората (потребители, работен персонал, живеещите в близост до железопътната линия и трети страни).

2.2.2. Опазване на околната среда

Функционирането на електро- или тремо-енергийната снабдяваща система не трябва да влияе на околната среда над определените граници.

2.2.3. Техническа съвместимост

Използваната електро/термо-енергийната снабдяваща система трябва :

- създава възможност влаковете да постигат определените работни характеристики;

- в случая на електро-енергийна снабдяваща система, да бъде съвместима с токоприемниците, с които са оборудвани влаковете.

2.3. Ръководство, контролиране и сигнализация

2.3.1. Безопасност

Използваните процедури и  инсталации за ръководство, контролиране и сигнализация, трябва да дават възможност на влаковете да се движат със степен на безопасност, отговаряща на целите предвидени за мрежата. Системите за ръководство, контролиране и сигнализация трябва да осигуряват също така и безопасното преминаване на влакове, на които е разрешено да се движат при влошени условия.

2.3.2. Техническа съвместимост

Цялата нова инфраструктура и целият нов подвижен състав, произведени или разработени след приемането на съвместими системи за ръководство, контролиране и сигнализация, трябва да бъдат съобразени да използват тези системи.

Инсталираното в кабината на машиниста на влака оборудване за ръководство, контролиране и сигнализиране трябва да позволява нормална работа при определените условя по цялата трансевропейска конвенционална железопътна мрежа.

2.4. Подвижен състав

2.4.1. Безопасност

Конструкцията на подвижния състав и на връзките между превозните средства трябва да са проектирани по такъв начин, че да предпазват пътническите купета и машинните отделения в случай на сблъсък или дерайлиране. Електрическото оборудване не трябва да нарушава безопасността или функционирането на инсталациите за ръководство, контролиране и сигнализация.

Спирачната техника и оказваните натоварвания трябва да са съвместими с вида на релсите, инженерните конструкции и сигналните системи.

Трябва да се предприемат мерки за ограничаване достъпа до съставни елементи, по които тече ток, за да не се застрашава безопасността на хората.

В случай на опасност, устройствата трябва да дават възможност пътниците да информират машиниста и придружаващия персонал да контактува с него.

Входните врати трябва да притежават системи за отваряне и затваряне, които гарантират безопасността на пътниците.

Трябва да бъдат осигурени и обозначени аварийни изходи.

Трябва да се изготвят съответни разпоредби, които да отчитат конкретните условия за безопасност в много дълги тунели.

Във влаковете е задължително да има система за аварийно осветление  с достатъчна интензивност и продължителност.

Влаковете трябва да бъдат оборудвани със система за уведомяване на хората, която дава възможност на бордовия персонал и на наземния контрол да правят съобщения на хората.

2.4.2. Надежност и пригодност.

Конструкцията на жизнено важното оборудване, на движещото се, теглещото и спиращото оборудване и на системата за управление и контрол трябва да е такава, че да позволи на влака да продължи мисията си при влошена обстановка, без неблагоприятни последствия за продължаващото да се експлоатира оборудване.

2.4.3. Техническа съвместимост

Електрическото оборудване трябва да бъде съвместимо с функционирането на инсталациите за управление, контролиране и сигнализация.

При електрическа тяга, характеристиките на токоприемните устройства трябва да бъдат такива, че да позволяват на влаковете да се  движат в условията на енергоснабдителната система на трансевропейската конвенционална железопътна система.

Характеристиките на подвижния състав трябва да бъдат такива, че да му позволяват да се движи по всяка една линия, по която той се очаква да оперира.

2.5. Поддържане

2.5.1. Здраве и безопасност.

Използваните в центровете технически инсталации и процедури трябва да осигуряват безопасно опериране на подсистемите и да не представляват заплаха за здравето и безопасността.

2.5.2. Опазване на околната среда

Използваните технически инсталации и процедури в центровете за поддържанене трябва да надвишават допустимите нива на вредни въздействия по отношение на заобикалящата околна среда.

2.5.3. Техническа съвместимост

Инсталациите за поддържане на конвенционален подвижен състав трябва да са такива, че да позволяват извършването на безопасни, безвредни за здравето и удобни операции за целия състав, за който те са предназначени.

2.6. Опериране и управление на трафика

2.6.1. Безопасност

Регулирането на правилата за опериране на мрежите и на квалификациите на машинистите и на бордовия персонал, както и на  персонала в контролните центрове трябва да е такова, че да осигурява безопасно опериране, като отчита различните изисквания за трансграничните и вътрешните услуги.

Операциите и интервалите на поддържане, обучението и квалификацията на персонала в центровете за поддържане и контрол и системите за гарантиране на качеството, установени от съответните оператори в центровете за поддържане и контрол трябва да са такивя, че да осигуряват висока степен на безопасност.

2.6.2. Надеждност и годност

Операциите и периодите на поддръжка, обучението и квалификацията на персонала в центровете за поддържане и контрол и системите за гарантиране на качеството, установени от съответните оператори в центровете за поддържане и контрол трябва да са такивя, че да осигуряват висока степен на надеждност и годност.

2.6.3. Техническа съвместимост

Регулирането на правилата за опериране на мрежите и на квалификациите на машинистите на бордовия персонал, и на управляващите трафика трябва да е такова, че да осигурява оперативна ефективност по трансевропейската конвенционална железопътна система, като отчита различните изисквания за трансграничните и вътрешните услуги.

2.7. Телематични приложения за товарни превози  и пътници

2.7.1. Техническа съвместимост

Съществените изисквания за телематични приложения гарантират едно минимално качество на услугата за пътници и превозвачи на стоки, по-специално по отношение на техническа съвместимост.

Трябва да се предприемат мерки за осигуряване:

-базите данни, софтуера и протоколите за предаване на  данни да се развиват по начин, позволяващ максимален обмен на данни между различните приложения и оператори, изключая конфиденциалните  търговски данни;

- лесен достъп до информацията за потребителите.

2.7.2. Надеждност и годност

Методите на използване, управлението, актуализацията и поддържането на тези бази данни, софтуера и протоколите за предаване на данни трябва да гарантират ефективността на системите и качеството на обслужването.

2.7.3. Здраве

Контактът между тези системи и потребителите трябва да е в съответствие с минималните изисквания за ергономия и правилата за здрвеопазване.

2.7.4. Безопасност

Трябва да бъдат осигурени подходящи нива на пълнота и надеждност  за съхранението или предаването на информация, свързана с безопасността.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЪОТВЕТСТВИЕ И ГОДНОСТ ЗА УПОТРЕБА НА СЪСТАВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

1. СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

"ЕО" декларацията се прилага спРямо съставните елементи на оперативна съвместимост, включени в оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна мрежа, както е цитирано в член 3. Тези съставни елементи на оперативна съвместимост могат да бъдат:

1.1. Многоцелеви съставни елементи

Това са съставни елементи, които не са специфични за железопътната система и могат да се използват като такива в други области.

1.2. Многоцелеви съставни елементи със специфични характеристики

Това са съставни елементи, които сами по себе си, не са специфични за железопътната система, но които трябва да показват определени работни характеристики, когато се използват за железопътни цели.

1.3. Специфични съставни елементи

Това са съставни елементи, които са конкретно за железопътни приложения.

2. ОБХВАТ

"ЕО" декларацията обхваща:

- или оценката на уведомен орган или органи за присъщото съответствие на един съставен елемент на оперативна съвметимост, разгледан отделно, на техническите спецификации, които трябва да се постигнат;

- или оценката/преценката на уведомен орган или органи за годността за употреба на един съставен елемент на оперативна съвместимост, разгледан в неговата железопътна среда и, по-специално в случаи, когато се включват и интерфейсите, по отношение на техническите спецификации и в частност тези от функционален характер, които подлежат на проверка.

Процедурите за оценка, прилагани от уведомените органи  на етапите на проектиране и производство, се създават на база на определените в Решение 93/465 модули, в съответствие с предвидените в ТСОСите условия.

3. СЬДЬРЖАНИЕ НА "ЕО" ДЕКЛАРАЦИЯТА

"ЕО" декларацията за съответствие или годност за употреба и придружаващите я документи трябва да имат дата и да са подписани.

Декларацията трябва да е написана на същия еаик, на който са написани инструкциите и трябва да съдържа следното:

- позовавания на Директивата;

- име и адрес на производителя или неговия упълномощен представител, учреден в Общността (дава се търговското наименование и пълния адрес, в случая на упълномощен представител се дава също и търговското наименование на производителя или конструктора);

- описание на съставния елемент на оперативна съвместимост (производство, тип и др.);

- описание на процедурата, която се следва, за да се декларира съответствие или годност за употреба (член 13);

- всички съответни описания, на които отговаря съставния елемент на оперативна съвместимост и по-специално условията за използването му;

- име и адрес на уведомения орган или органи, включени в процедурата по отношение съвместимостта или годността за употреба и дата на сертификата за изпитание заедно с, там където е подходящо, срок и условия на валидност на сертификата;

- където е подходящо, референции към европейски спецификации;

- идентификация на подписващия, упълномощен да се ангажира от името на производителя или на упълномощения представител на производителя, учреден в Общността.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ПОДСИСТЕМИ

"ЕО" декларацията за проверка  и придружаващите я документи трябва да имат дата и да са подписани.

Декларацията трябва да е написана на същия еаик, на който е написано техническото досие  и трябва да съдържа следното:

- позовавания на Директивата;

- име и адрес на доставчика или неговия упълномощен представител учреден в Общността (дава се търговското наименование и пълния адрес; в случая на упълномощен представител  се дава също и търговското наименование на доставчика);

- кратко описание на подсистемата;

- име и адрес на уведомения орган, извършил предвидената в член 18 "ЕО"проверка;

-  референции на документите, съдържащи се в техническото досие;

- всички съответни временни или окончателни разпоредби,  които трябва да спазва подсистемата и по-специално. където е подходящо, всякакви ограничения или условия за опериране;

- ако е временна: срок на валидност на "ЕО" декларацията;

- идентификация на подписващия.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПОДСИСТЕМИ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

"ЕО" проверката е процедура, посредством която по искане на доставчик или на неговия упълномощен представител, учреден в Общността, уведомен орган проверява и удостоверява, че една подсистема:

- отговаря на изискванията на Директивата;

- отговаря на изискванията на другите разпоредби, произтичащи от Договора и може да бъде пусната в действие.

2. ЕТАПИ

Подсистемата се проверява на всеки един от следните подетапи:

- цялостно  проектиране;

- изграждане на подсистемата, включително по-специално строителни дейности, сглобяване на съставните елементи, цялостна настройка;

- окончателно изпитание на подсистемата.

3. СЕРТИФИАКТ

Уведоменият орган, отговарящ за "ЕО" проверкатая изготвя сертификата за съответствие предназначен за доставчика или за упълномощения му представител, учреден в Общността, който от своя страна изготвя "ЕО" декларация за проверка, предназначена за надзорния орган в държавата-членка, в която подсистемата се намира и/или оперира.

4. ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ

Техническото досие, придружаващо декларацията за проверка се съставя както следва:

- за инфраструктура: чертежи на инженерната конструкция, документи за одобряване на изкопните и арматурните работи, доклади за изпитание и проверка на бетона;

- за другите подсистеми: общи и детайлни чертежи в съответствие с изпълнението, електро- и хидравлични диаграми, диаграми на  вериги за контрол и управление, описание на системите за обработка на данни и автоматика, ръководства за работа и поддържане и др.;

- списък на включените в подсистемата  съставни елементи на оперативна съвместимост, предвидени в член 3.

- копия от  "ЕО" декларациите за съвместимост и годност за употреба, които трябва да притежават гореописаните съставни елементи в съответствие с член 13 от Директивата, придружени където е подходящо, от съответните калкулации и копие от протоколите за изпитание и изследване, проведени от уведомените лица въз основа на общите технически спесификации.

- сертификат от уведомения орган, отговарящ за "ЕО" проверката, придружен от съответните калкулации и приподписан от него, удостоверяващ, че  проектът отговаря на настоящата директива и споменаващ всякакви резерви, отбелязани по време на извършване на работата, които не са оттеглени. Сертификатът следва да бъде придружен също от протоколите за изпитания и проверки, изготвени от същия орган в изпълнение на задачите му, специфицирани в секции 5.3 и 5.4.

5.МОНИТОРИНГ

5.1. Целта на "ЕО" мониторинга е да осигури изпълнението по време на производството на подсистемата на задълженията, произтичащи от техническото досие.

5.2. Уведоменият орган, отговарящ за проверка на производството трябва да има постоянен достъп до строителни обекти, производствени цехове, складови помещения и където е подходящо, до съоръжения за изпитание и за производство на сглобяеми строителни елементи, или по-общо, до всички помещения, които той счита за необходимо за изпълнение на задачите си.

Доставчикът или упълнощощеният от него представител, учреден на територията на Общността, трябва да му изпрати или да осигури изпращането на негов адрес на всички необходими документи и по-специално касаещите подсистемата планове за изпълнение и техническа документация.

5.3. Уведоменият орган, отговарящ за проверката на изпълнението трябва да извършва периодични проверки, за да се увери в изпълнението на изискванията на директивата. Той трябва да предостави копие от отчета за проверката на отговарящите за изпълнението лица. Той може да изиска да присъства на някои етапи от операциите по изграждането.

5.4. Уведоменият орган може в допълнение на това да извършва неочаквани посещения на работните обекти и производствените цехове. По време на такива проверки уведоменият орган може да извършва пълни или частични проверки. Той трябва да предостави копие от отчета за инспекция или където е подходящо, копие от отчета за проверка на отговарящите за изпълнението лица.

6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

При доставчика или неговия упълномощен представител, учреден на територията на Общността трябва да се депозира цялото досие, цитирано в параграф 4 в подкрепа на сертификата за съответствие, издаден от уведомения орган, отговарящ за проверката на подсистемата в действие. Досието трябва да бъде приложено към "ЕО" декларацията за проверка, която достачикът изпраща до надзорния орган в заинтересованата държава-членка.

Копие от досието се съхранява от доставчика през целия експлоатационен живот на подсистемата. То трябва да се изпрати на всички други държави-членки, които пожелаят това.

7. ПУБЛИКУВАНЕ

Всеки уведомен орган трябва периодично да публикува съответна информация по отношение на:

- получени заявки за "ЕО" проверки;

- издадени сертификати за съответствие;

- отказани сертификати за съответствие.

8.ЕЗИК

Досиетата и кореспонденцията във връзка с процедурите на "ЕО" проверка трябва да се пишат на официален език на държавата-членка, в която доставчикъ или неговият оторизиран представител се  е установи л в Общността, или на език приет от доставчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА УВЕДОМЕНИТЕ ОРГАНИ

1. Органът, негояият директор и персонала, отговарящи за извършването на проверките, не може да се обвързват нито директно, нито като упълномощени представители в проектирането, производството, изграждането, маркетинга или поддържането на съставните елементи на оперативна съвместимост или на подсистеми или пък в използването им. Това не изключва възможността за обмяна на техническа информация между производителя или конструктора и този орган.

2. Органът и персоналът, отговарящи за проверките трябва да извършват проверките с възможно най-голяма професионална честност и възможно най-голяма техническа компетентност и да не са подложени на никакъв натиск или стимул, по-специално от финансов вид, който би могъл да повлияе на тяхната преценка или на резултатите от инспекцията, по-специално от лица или от групи лица, засегнати от резултатите от проверките.

3. Органът трябва да назначи персонал и да разполага със средствата, необходими за адекватното техническо и административно изпълнение на задачите, свързани с проверките. Той трябва да има също достъп до съоръженията, които са необходими за извънредните проверки.

4. Отговарящият за проверките персонал трябва да притежава:

- подходящо техническо и професионално образование;

- добро познаване на изискванията, свързани с извършваните от тях проверки, както и достатъчен опит в тези проверки;

- способността да изготвят сертификатите, отчетите и докладите, които съставляват официалния отчет за извършените проверки.

5. Трябва да бъде гарантирана независимостта на персонала, извършващ проверките. възнаграждението на никое длъжностно лице не трябва да се формира въз основа на   броя на проверките или на резултатите от тези проверки.

6. Органът трябва да направи застраховка гражданска отговорност, освен ако този риск се покрива от държавата в съответствие с националното законодателство или освен ако проверките се извършват директно от тази държава-членка.

7. Персоналът  на органа е професионално задължен да спазва секретност по отношение на всичко, което му стане известно в процеса на изпълнение на задълженията си (с изключение на  компетентните административни власти в държавата в случаите, когато те изпълняват тези  дейности ) по силата на настоящата директива или разпоредби на  националното законодателство по прилагането на директивата.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ОСНОВНИ ПРАВИЛА, СЪБЛЮДАВАНИ ОТ СМЕСЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОРГАН (СПО)

1. В съответствие с общите стандартизационни процедури на Общността, СПО трябва да работи открито и прозрачно, въз основа на консенсус и независимо от всякакви конкретни  интереси. За тази цел, всички членове на трите категории, представени в СПО – управляващите инфаструктури, железопътните компании и индустрията, трябва да имат възможността да изразяват своето мнение в процеса на изготвяне на проекто-ТСОСи в съответствие с процедурните правила на СПО и преди окончателното изготвяне на ТСОСите от СПО.

2. Ако ЦПО не притежава необходимата вещина за изготвянето на конкретна ТСОС, той трябва да уведоми Комисията неабавно.

3. СПО трябва да сформира работните групи, необходими за изготвянето на проекто-ТСОСите; тези работни групи трябва да притежават гъвкава, ефективна структура. По тази причина, броя на експертите трябва да е ограничен. Трябва да се осигури балансирано представителство между управляващите инфраструктури и железопътните компании от една страна, и индустрията от друга; подходящ баланс трябва да се намери между различните националности. Експери от държави извън Общността, могат да участват в работата на работните групи като наблюдатели.

4. Всякакви затруднения, възникващи във връзка с настоящата директива и които не могат да бъдат решени от работнитеа групи на СПО, се докладвад пред Комисията незбзвно.

5. Всички работни документи, необходими за мониторинга на работата на СПО, трябва да се представят на разположението на Комисията и Комитета, цитиран в член 21.

6. СПО трябва да предприеме всички необходими мерки за запазване конфиденциалността на всяка  важна информация, която му става извесна в процеса на дейността му.

7. ЦПО трябва да предприеме всички необходими мерки за да информира всички свои членове и всички експерти, участващи в работните групи за резултатите от работата на цитирания в член 21 Комитет и за препоръките, направени от Комитета и от Комисията.